| Стройка: | Микрорайон "Звездный" |
| --- | --- |
| Объект: | Жилой дом №53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Внутреннее водоснабжение |
| Основание: ЭСП-01-13-64-53-ВК |
| Сметная стоимость: | 456.820 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.976 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 24.324 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Система В1 (ниже 0.00) |
| 1. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 135 | 82.10 | 0.60 | 11 084 | 609 | 81 | 0.3707 | 50.0445 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 3 | 0.0015 | 0.2025 |
|  | Объем: 45*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 60 | 53.37 | 0.60 | 3 202 | 271 | 36 | 0.3707 | 22.242 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.09 |
|  | Объем: 20*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.95 | 84.00 | 4.77 | 164 | 144 | 9 | 5.01 | 9.7695 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 65*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С300-9002-94 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 12 | 52.80 |  | 634 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С300-9002-91 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 9 | 41.60 |  | 374 |  |  |  |  |
|  | Объем: 3*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С300-0465 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, шт. | 3 | 36.50 |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 2.01 | 1 356.11 | 45.76 | 2 726 | 1 341 | 92 | 53.96 | 108.4596 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.67*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.6714 | 1 035.34 | 55.21 | 695 | 234 | 37 | 31.98 | 21.471372 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 22.38*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С104-9001-1 Стеклотекстолит СТПЛ-ТБ, м2 | 77.211 | 54.00 |  | 4 169 |  |  |  |  |
|  | Объем: 22.38*1.15*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 23 158 | 2 599 | 255 |  | 211.98697 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.2925 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 590 | 1 575 | 129 |  | 129.93097 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 4 169 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7, 8) |  |  |  | 1 575 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 8) |  |  |  | 1 103 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 268 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 15 568 | 1 024 | 126 |  | 82.056 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.2925 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-3) |  |  |  | 1 316 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-3) |  |  |  | 853 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 17 737 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 28 005 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 891 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 956 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Система В1 (выше 0.00) |
| 10. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 396 | 82.10 | 0.60 | 32 512 | 1 786 | 238 | 0.3707 | 146.7972 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 8 | 0.0015 | 0.594 |
|  | Объем: 132*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 786 | 53.37 | 0.60 | 41 949 | 3 545 | 472 | 0.3707 | 291.3702 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 16 | 0.0015 | 1.179 |
|  | Объем: 262*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 90 | 121.64 | 1.09 | 10 948 | 522 | 98 | 0.4763 | 42.867 |
|  |  |  | 5.80 | 0.03 |  |  | 3 | 0.0021 | 0.189 |
|  | Объем: 30*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 12.72 | 84.00 | 4.77 | 1 068 | 938 | 61 | 5.01 | 63.7272 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 424*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С300-9002-68 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 123 | 21.10 |  | 2 595 |  |  |  |  |
|  | Объем: 41*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С300-1526 Кран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, шт. | 120 | 24.90 |  | 2 988 |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С300-1133-2 Вентили проходные 1Б1р с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 33 | 169.00 |  | 5 577 |  |  |  |  |
|  | Объем: 11*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е10-01-059-1 Установка пожарных шкафов, шт. | 30 | 23.04 | 2.75 | 691 | 229 | 83 | 0.7515 | 22.545 |
|  |  |  | 7.62 | 0.19 |  |  | 6 | 0.0173 | 0.519 |
|  | Объем: 10*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С999-1 Пожарный шкаф, шт. | 30 | 213.40 |  | 6 402 |  |  |  |  |
|  | Объем: 10*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 120 | 6.93 | 0.96 | 832 | 586 | 115 | 0.41 | 49.2 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С300-9002-1293 Счетчики холодной воды крыльчатые: ЕТК-15, шт. | 120 | 304.00 |  | 36 480 |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С300-9480-2 Устройство внутриквартирного пожаротушения типа <Роса> (чехол, штуцер, ствол, рукав диаметром 19 мм, длиной 15м) ТУ 4854-048-00226827-2001, шт. | 120 | 317.00 |  | 38 040 |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е18-06-007-1 Установка фильтров, шт. | 120 | 111.16 | 5.68 | 13 339 | 1 168 | 682 | 0.818 | 98.16 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  | 2 | 0.001 | 0.12 |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С300-9002-564 Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2), муфтовые, диаметром, мм: 50, шт. | 33 | 38.80 |  | 1 280 |  |  |  |  |
|  | Объем: 11*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С300-9002-565 Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2), муфтовые, диаметром, мм: 70, шт. | 3 | 44.80 |  | 134 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 194 835 | 8 774 | 1 749 |  | 714.6666 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 2.601 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 093 | 229 | 83 |  | 22.545 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.519 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 6 402 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 17) |  |  |  | 277 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 17) |  |  |  | 148 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 518 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 187 742 | 8 545 | 1 666 |  | 692.1216 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 2.082 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 10-13, 19, 22) |  |  |  | 10 975 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 10-13, 19, 22) |  |  |  | 7 116 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 205 833 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 213 351 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 11 252 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 264 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Система Т3,Т4 (ниже 0.00) |
| 25. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 135 | 82.10 | 0.60 | 11 084 | 609 | 81 | 0.3707 | 50.0445 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 3 | 0.0015 | 0.2025 |
|  | Объем: 45*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 153 | 63.37 | 0.60 | 9 696 | 690 | 92 | 0.3707 | 56.7171 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 3 | 0.0015 | 0.2295 |
|  | Объем: 51*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 2.88 | 84.00 | 4.77 | 242 | 212 | 14 | 5.01 | 14.4288 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 96*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С300-9002-83 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 12 | 43.80 |  | 526 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С300-9002-80 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 6 | 16.90 |  | 101 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С300-0465 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, шт. | 3 | 36.50 |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С300-9002-81 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 12 | 21.60 |  | 259 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 2.43 | 1 356.11 | 45.76 | 3 295 | 1 621 | 111 | 53.96 | 131.1228 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.81*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.9669 | 1 035.34 | 55.21 | 1 001 | 338 | 53 | 31.98 | 30.921462 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 32.23*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С104-9001-1 Стеклотекстолит СТПЛ-ТБ, м2 | 111.1935 | 54.00 |  | 6 004 |  |  |  |  |
|  | Объем: 32.23*1.15*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 32 318 | 3 470 | 351 |  | 283.23466 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.432 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 300 | 1 959 | 164 |  | 162.04426 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 6 004 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 33) |  |  |  | 1 959 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 32, 33) |  |  |  | 1 371 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 630 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 22 018 | 1 511 | 187 |  | 121.1904 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.432 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 25-27) |  |  |  | 1 942 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 25-27) |  |  |  | 1 259 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 219 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 38 849 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 901 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 630 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Система Т3,Т4 (выше 0.00) |
| 35. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 510 | 82.10 | 0.60 | 41 871 | 2 300 | 306 | 0.3707 | 189.057 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 10 | 0.0015 | 0.765 |
|  | Объем: 170*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 558 | 53.37 | 0.60 | 29 780 | 2 517 | 335 | 0.3707 | 206.8506 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 11 | 0.0015 | 0.837 |
|  | Объем: 186*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 390 | 63.37 | 0.60 | 24 714 | 1 759 | 234 | 0.3707 | 144.573 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 8 | 0.0015 | 0.585 |
|  | Объем: 130*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 14.58 | 84.00 | 4.77 | 1 225 | 1 075 | 70 | 5.01 | 73.0458 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 486*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С300-1265 Вентили муфтовые 15Б1бк для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 132 | 22.30 |  | 2 944 |  |  |  |  |
|  | Объем: 44*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 120 | 6.93 | 0.96 | 832 | 586 | 115 | 0.41 | 49.2 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С300-9002-1266 Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-15, шт. | 120 | 350.00 |  | 42 000 |  |  |  |  |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е18-06-007-1 Установка фильтров, шт. | 120 | 111.16 | 5.68 | 13 339 | 1 168 | 682 | 0.818 | 98.16 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  | 2 | 0.001 | 0.12 |
|  | Объем: 40*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 156 705 | 9 405 | 1 742 |  | 760.8864 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2.307 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 156 705 | 9 405 | 1 742 |  | 760.8864 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2.307 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 35-38, 40, 42) |  |  |  | 12 078 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 35-38, 40, 42) |  |  |  | 7 832 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 176 615 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 176 615 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 078 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 832 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 407 016 | 24 248 | 4 097 |  | 1970.7746 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 |  | 5.6325 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 24 983 | 3 763 | 376 |  | 314.52023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.519 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 16 575 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7, 8, 32, 33; %=118 - по стр. 17) |  |  |  | 3 811 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 8, 32, 33; %=63 - по стр. 17) |  |  |  | 2 622 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 31 416 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 382 033 | 20 485 | 3 721 |  | 1656.2544 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 5.1135 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-3, 10-13, 19, 22, 25-27, 35-38, 40, 42) |  |  |  | 26 311 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-3, 10-13, 19, 22, 25-27, 35-38, 40, 42) |  |  |  | 17 060 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 425 404 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 456 820 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 30 122 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 19 682 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |